РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  нормативов финансовых

затрат на содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Мценского района и улично-дорожной сети

населенных пунктов сельских поселений

Мценского района на период 2016 года

Принято Мценским районным Советом народных депутатов «26» ноября 2015 г.

- Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района на период 2016 года согласно приложению.

- Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Мценского района.

| Врио председателя Мценского районного Совета народных депутатов ______________С. В. Сериков | Глава Мценского района ___________И. А. Грачев «26» ноября 2015 г. № 559 г. Мценск г. Мц |
| --- | --- |

Приложение к решению

Мценского районного

Совета народных депутатов

от 26.11. 2015 г  № 559

Нормативы финансовых затрат

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района и улично - дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района

на период 2016 года

1. Общие положения

  - В целях организации решения вопросов  местного значения Мценского района и сельских поселений Мценского района в сфере дорожного хозяйства в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11. 2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» проведены расчеты нормативов финансирования работ и затрат в данной сфере.

  - Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района и улично - дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района (далее - «Нормативы») предназначены для  определения объемов годового финансирования выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района.

  - Нормативы рассчитаны на основании данных филиала ФАУ ФЦЦС по Орловской области и отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района по содержанию объектов инженерно - транспортной инфраструктуры Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района с учетом обеспечения  выполнения всех необходимых работ.

  - Нормативы разработаны на основании и с учетом возможности обеспечения ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»,  ГОСТ 10807-78. Знаки дорожные. Общие технические условия, ГОСТ 13508-74 Разметка дорожная, ГОСТ 23457-86. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения, ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог, ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог, СТБ1033-96. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия, Отраслевой дорожный методический документ 218.5.001- 2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега. 2008г, ОДМ Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог. Росавтодор, 2003г., ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2003г. «Правилами устройства электроустановок», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - Нормативы разработаны как среднегодовые показатели исходя из контрольных параметров, приведенных в прогнозе социально-экономического развития на 2016.

  - Нормативы отражают средний уровень прогнозных цен на период 2016 г. Нормативы рассчитаны в ценах на середину планового года и учитывают среднегодовые изменения рыночных цен на ресурсы (строительные материалы, оплата труда рабочих, эксплуатация машин, транспортные затраты).

  - Стоимость ресурсов, принятых для расчета, определена по данным на 3 квартала 2015 года с прогнозированием  изменения  стоимости  на период 2016 г.

  - Нормативы могут быть использованы для определения предварительной (предельной) стоимости работ по содержанию объектов инженерно - транспортной инфраструктуры Мценского района и сельских поселений Мценского района.

  - Нормативы разработаны в рублях (без учета НДС) на натуральные показатели (10000 кв.м. общей площади автодорог, 1000 часов горения светильника) по видам сооружений или работ.

  - Нормативы учитывают выполнение работ в нормальных условиях и включают прямые затраты (оплата труда, стоимость материалов и эксплуатации дорожных, строительных и специальных машин), накладные расходы   и   сметную   прибыль  подрядных  организаций, а также прочие работы и затраты.

  - Накладные расходы определены по Методическим указаниям  по определению величины накладных расходов в строительстве Приложению 4 и Приложению 5 МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004, введенным в действие постановлением Госстроя России от 11.01.2004 г. № 6,  с учетом письма Федерального агентства №СК-763/02 от 07.03.2006 г.; с учетом изменений и положений письма от 06.12.2010г. №41099-КК/08,   разъяснений и дополнений писем от 21.02.2011г. № 3757-КК/08 и от 17.03.2011г. № 6056-ИП/08 Министерства регионального развития.

  - Сметная прибыль определена по Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001 г.), введенным  в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15 и писем Федерального агентства по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству  №  АП 5536/06 от 18.11.2004 г., № СК-763/02 от 07.03.2006г.

  - При составлении ресурсных моделей для определения величины нормативов использовались Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001 и ГЭСНс), Производственные затраты времени и расход материалов на работы по содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий (Минтранс России от 28.01.2004г. №ОС-28/447- ИС), Рекомендации по нормированию труда, работников занятых содержанием жилищного фонда 2000г. (приказ Госстроя от 09.12.99г. №139), Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда 2000г. (приказ Госстроя от 22.08.2000г. №191), Нормы времени, нормы расхода материалов и цены на работы по ремонту и обслуживанию объектов ЖКХ и прилегающих территорий (МВК по ценообразованию в строительстве при Администрации Орловской области, протокол от  24 сентября 2008 г. № 9). Методические рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения разработанные Центром муниципальной экономики и права совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго», Москва 2006г.

  - Нормативами учтен полный комплекс работ и количество ресурсов необходимых для выполнения поставленной задачи приведения качества содержания улично-дорожной сети в соответствии с требованием ГОСТа Р 50597-93   по содержанию улично-дорожной сети, ремонту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожного движения  и поддержание их нормативного состояния, в том числе выполнение  работ по поддержанию необходимого качества дорожной разметки, по уборке проезжей части улично- дорожной сети и внутриквартальных проездов от мусора  и снега, с учетом прилотковой зоны, газонов и тротуаров, своевременной очистке ливневой канализации, уборке и текущему ремонту остановочных павильонов, по комплексному или выборочному ремонту дорожных покрытий и тротуаров, по надлежащему содержанию  и своевременной замене вышедших из строя дорожных знаков, урн и пешеходных ограждений на объектах инженерно - транспортной инфраструктуры Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района.

  - В нормативах учтена периодичность проведения необходимых видов работ по содержанию объектов инженерно - транспортной инфраструктуры Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района, состав  и периодичность работ по содержанию уличного освещения в соответствии и не менее указанных в  Приложениях №1, №2, №3, №4.

  - При определении норматива стоимости проведения ямочного ремонта необходимо учитывать Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения  (ГОСТ Р 50597-93таб. 1) в части установления предельно допустимой площади повреждения покрытий дорожной сети. Определение норматива стоимости ямочного ремонта проводится по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.

  - Нормативы не учитывают:

а) стоимость ремонта квартальных сетей водоснабжения канализации, телефонизации.

б) стоимость разработки проектно-сметной документации, изыскательских работ,

экспертиза, стоимость авторского и строительного надзора.

в)     стоимость платы за  электроэнергию для нужд уличного освещения.

г)     стоимость содержания светофорных объектов.

д)    затраты на паспортизацию дорог.

е)   затраты на художественно-ландшафтное оформление.

- Удельные нормативы финансовых затрат на содержание:

2.1. Автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района.

| Код норм | Наименование | Ед.изм. | На период 2016г. (руб/ 1000м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1сд -1 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района |
| 1сд -1-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 20795,00 |
| 1сд -1-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади автодорог | 14260,00 |
| 1сд -2 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района |
| 1сд -2-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 24136,00 |
| 1сд -2-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади автодорог | 21708,00 |
| 1сд-4р | Ремонт |
| 1сд-4р-1 | Ямочный ремонт автодорог усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 21018,00 |
| 1сд-4р-2 | Ремонт автодорог усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 938457,00 |
| 1сд-4р-3 | Капитальный ремонт автодорог с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 1059723,00 |
| 1сд-5 | Содержание освещения дорог | 1000 часов горения 1светильника | 142,00 |

2.2. Улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района.

| Код норм | Наименование | Ед.изм. | На период 2016г. (руб/ 1000м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1сд -1 | Летнее содержание улично-дорожной сети |
| 1сд -1-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 48253,00 |
| 1сд -1-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади автодорог | 24802,00 |
| 1сд -2 | Зимнее содержание улично-дорожной сети |
| 1сд -2-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади автодорог | 44084,00 |
| 1сд -2-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади автодорог | 23842,00 |
| 1сд-3 | Содержание тротуаров в течении года | 1000 кв.м. площади тротуаров | 11743,00 |
| 1сд-4р | Ремонт |
| 1сд-4р-1 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 21018,00 |
| 1сд-4р-2 | Ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 938457,00 |
| 1сд-4р-3 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 1059723,00 |
| 1сд-5 | Содержание уличного освещения | 1000 часов горения 1светильника | 142,00 |

- Нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог V категории общего пользования   местного значения Мценского района и улично - дорожной сети  населенных пунктов сельских поселений Мценского района на период 2016 года

3.1. Автомобильных дорог общего пользования   местного значения Мценского района

В расчете на один приведенный километр протяженности автомобильных дорог общего пользования   без учета НДС (средняя площадь покрытия 1 км. – 5000 м2)

Содержание –  189.72 тыс.руб./км

Ремонт - 5160 тыс.руб./км

Капитальный ремонт – 5 822 тыс.руб./км

3.2. Улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Мценского района

В расчете на один приведенный километр протяженности улично-дорожной сети без учета НДС (средняя площадь покрытия 1 км. – 3500 м2)

Содержание –  214.39 тыс.руб./км

Ремонт – 5160 тыс.руб./км

Капитальный ремонт – 5822 тыс.руб./км

Приложение №1

к  приложению к решению

Мценского районного

Совета народных депутатов

от 26.11. 2015 г  № 559

# Периодичность  и стоимость

# проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения Мценского района и улично - дорожной сети населенных пунктов  сельских поселений Мценского района

| N п/п | Вид работ | Периодич ность (кол-во воздействий в год) | Единица измерения | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весеннее - летнее содержание |
| 1 | Скашивание травы тракторной косилкой на обочинах, откосах, полосе отвода | 1 | 1 км прохода по обе стороны автодороги | 351.32 |
| 2 | Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода вручную | 1 | 100 м 2 | 49.54 |
| 3 | Скашивание травы вручную на откосах, у оголовков труб, в подмостовой зоне | 1 | 100 м2 | 60.10 |
| 4 | Вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги | 1 га | 13450.28 |
| 5 | Вырубка одиночных кустарников вручную | по факту | 100 шт | 940.86 |
| 6 | Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами | по факту | 100 шт | 4097.18 |
| 7 | Корчевка пней бульдозером | по факту | 100 шт | 7327.63 |
| 8 | Перевозка порубочного материала самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 20 км с погрузкой вручную | по факту | тн | 268.95 |
| 9 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги | по факту | 1 км прохода по обе стороны автодороги | 200.99 |
| 10 | Вывоз мусора на полигоны, в том числе в контейнерах | 1 раз в сутки | т | 422.94 |
| 11 | Разравнивание грунта, щебня (привозного) автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) | по факту | 1000 м2 | 2502.24 |
| 12 | Разравнивание грунта, щебня (привозного) автогрейдером толщиной слоя 30 см (в плотном теле) | по факту | 1000 м2 | 6141.85 |
| 13 | Подвоз грунта (щебня) автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 5 км | по факту | т | 79.70 |
| 14 | Подвоз грунта (щебня) автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 10 км | по факту | т | 122.92 |
| 15 | Подвоз грунта (щебня) автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 15 км | по факту | т | 147.89 |
| 16 | Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см (в плотном теле) | 5% от площади | 1000 м2 | 2520.24 |
| 17 | Планировка щебеночных и гравийных обочин | 2 | 1 км прохода | 289.92 |
| 18 | Планировка существующих неукрепленных обочин | 2 | 1 км прохода | 289.92 |
| 19 | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах | 1 |  | 382.00 |
| 20 | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 2 | 1 км прохода | 18766.10 |
| 21 | Восстановление поперечного профиля проезжей части грунтовых покрытий без добавления нового материала | 2 | 1000 м2 | 2551.60 |
| 22 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 1 | 1000 м2 | 3412.14 |
| 23 | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб. м на 1км | 5% от площади | 1000 м2 | 1706.07 |
| 24 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий | 2 | 1000 м2 | 1706.07 |
| 25 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях |  | 1000 м2 | 1706.07 |
|  | асфальтобетонного | до 3,0% от площади |  | В соответствии ПСД (сметы) |
|  | щебеночного и гравийного | до 4,9% от площади | 1000 м2 | 1251.11 |
| Противопаводковые мероприятия |  |
| 26 | Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков вручную | 2 | 100 м | 1031.58 |
| 27 | Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков | 20% от протяженности | 10 м2 | 9196.90 |
| Содержание средств обустройства автодорог |
|  | Разметка: |  |  |  |
| 28 | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений с удалением при необходимости отслуживших линий вручную | 100% | 1 км | 37294.39 |
|  | Ограждения: |  |  |  |
| 29 | Окрашивание металлических барьерных ограждений |  | 100 м | 7340.48 |
| 30 | Окрашивание тыльной стороны металлических барьерных ограждений серой эмалью внутри населенных пунктов |  | 100 кв. м | 3080.66 |
| 31 | Нанесение вертикальной разметки на ж/б опоры освещения |  | 100 кв.м | 2951.54 |
|  | Автобусные остановки: |  |  |  |
| 32 | Уборка остановок общественного транспорта | 24 | 100 кв.м | 815.99 |
| 33 | Окраска автопавильонов | 1 | 100 кв.м | 9132.36 |
| 34 | Устранение мелких повреждений автопавильонов | по факту | 100 кв.м | 66173.90 |
| 35 | Ремонт металлических автопавильонов | по факту | 100 кв.м | 66546.66 |
|  | Дорожные знаки |  |  |  |
| 36 | Очистка и мойка стоек и знаков | 2 | 100 шт | 13718.63 |
| 37 | Замена дорожных знаков | 11% | 100 шт | 181408.78 |
| 38 | Установка дорожных знаков | по факту | 100 шт | 183404.17 |
| Зимнее содержание |
| 39 | Механизированная очистка покрытия от снега районных автодорог | 8 | 1 км прохода в обе стороны автодороги | 1049.86 |
| 40 | Очистка покрытия дороги от снега плужным снегоочистителем | 32 | 1000 кв.м | 16.92 |
| 41 | Распределение противогололедных материалов | 32 | 1000 кв.м | 213.36 |
| 42 | Пробег КДМ без груза | по факту | 10 км | 552.54 |
| 43 | Пробег КДМ с грузом | по факту | 10 км | 823.24 |
| 44 | Паспортизация автомобильных дорог | по факту |  | по расчету |
| 45 | Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений | постоянно |  | по расчету |
| 46 | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов | постоянно |  | по расчету |
| 47 | Плата за расход электроэнергии на освещение | постоянно |  | по расчету |

Приложение №2

к  приложению к решению

Мценского районного

Совета народных депутатов

от 26.11. 2015 г  № 559

Состав работ и требования по содержанию (техническому обслуживанию),  сетей уличного освещения

В состав технического обслуживания входят:

- замена светильников и ламп, протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

- ежегодная ревизия и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, до 5% балансовой стоимости.

Периодические осмотры.

Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: --

- пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок - не реже одного раза в 3 месяца;

- устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - 1 раз в месяц;

- установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - 1 раз в месяц.

- обновление нумерации, замена плаката на опоре в пределах 20% в год.

Внеочередные осмотры после аварий и стихийных бедствий, в мороз ниже – 36 гр С.

Контрольные измерения тока по фазам – 1 раз в год

Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже 2 раз в год.

Обслуживание установленных приборов коммерческого учета. Снятие показаний приборов коммерческого учета электроэнергии уличного освещения..

Обследование сетей уличного освещения на предмет наличия безучетного потребления электроэнергии на сетях и незаконного подключения потребителей к сетям уличного освещения. Незамедлительно сообщать о выявленных случаях Заказчику.

Производство работ по устранению аварий производить в течение одного дня с уведомлением Заказчика о причинах неисправности.

При оказании услуг необходимо обеспечить безопасность движения транспорта, пешеходов, работающей техники и обслуживающего персонала (установка ограничительных знаков, согласование с ГИБДД).

Исполнитель несет ответственность за качественное содержание имущества, переданного ему на обслуживание, и несет ответственность перед третьими лицами в случае нарушения правил эксплуатации переданного ему на обслуживание имущества.

Приложение № 3

к  приложению к решению

Мценского районного

Совета народных депутатов

от 26.11. 2015 г  № 559

| График включения уличного освещения Мценского района |
| --- |
| Числа месяца |  |  |  |  |
|  | Включение | Выключение | Включение | Выключение | Включение | Выключение | Включение | Выключение |
| Январь Февраль Март Апрель |
| 1-5 | 16-26 | 7-39 | 17-16 | 7-07 | 18-10 | 6-10 | 20-06 | 6-00 |
| 6-10 | 16-33 | 7-37 | 17-26 | 6-58 | 18-19 | 5-59 | 20-16 | 5-42 |
| 11-15 | 16-40 | 7-34 | 17-36 | 6-49 | 18-27 | 5-47 | 20-26 | 5-30 |
| 16-20 | 16-48 | 7-29 | 17-45 | 6-40 | 18-36 | 5-35 | 20-34 | 5-19 |
| 21-25 | 16-57 | 7-23 | 17-54 | 6-28 | 18-45 | 5-23 | 20-45 | 5-07 |
| 26-31 | 17-07 | 7-15 | 18-00 | 6-22 | 18-57 | 5-07 | 20-54 | 4-56 |
| tобщ | 456 | 368 | 344 | 268 |
| Май Июнь Июль Август |
| 1-5 | 21-04 | 4-45 | 21-51 | 3-56 | 22-01 | 3-59 | 21-19 | 4-37 |
| 6-10 | 21-13 | 4-34 | 21-59 | 3-52 | 21-58 | 4-04 | 21-09 | 4-56 |
| 11-15 | 21-22 | 4-25 | 22-04 | 3-49 | 21-54 | 4-10 | 20-58 | 5-06 |
| 16-20 | 21-30 | 4-16 | 22-05 | 3-49 | 21-46 | 4-19 | 20-57 | 5-15 |
| 21-25 | 21-39 | 4-09 | 22-05 | 3-51 | 21-39 | 4-27 | 20-34 | 5-24 |
| 26-31 | 21-47 | 4-01 | 22-05 | 3-54 | 21-28 | 4-37 | 20-20 | 5-34 |
| tобщ | 214 | 175 | 201 | 259 |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь |
| 1-5 | 20-07 | 5-45 | 17-56 | 5-37 | 16-50 | 6-32 | 16-14 | 7-23 |
| 6-10 | 19-55 | 5-54 | 17-43 | 5-46 | 16-40 | 6-42 | 16-11 | 7-28 |
| 11-15 | 19-42 | 6-04 | 17-32 | 5-54 | 16-33 | 6-51 | 16-11 | 7-34 |
| 16-20 | 19-29 | 6-11 | 17-21 | 6-03 | 16-26 | 7-01 | 16-12 | 7-37 |
| 21-25 | 19-19 | 6-20 | 17-10 | 6-11 | 16-19 | 7-09 | 16-14 | 7-39 |
| 26-31 | 19-06 | 6-29 | 16-59 | 6-23 | 16-16 | 7-17 | 16-20 | 7-40 |
| tобщ | 315 | 389 | 432 | 472 |

Всего число часов горения светильников в год - 3893 часов

Приложение № 4

к  приложению к решению

Мценского районного

Совета народных депутатов

от 26.11. 2015 г  № 559

Показатели качества

содержания и обслуживания сетей уличного освещения

| № п/п | Показатели оценки качества и состав услуг | Установленный уровень качества и надежности обслуживания | Величина снижения стоимости услуг в процентном соотношении за нарушение установленного уровня качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение условий оказания услуг согласно указаниям заказчика и условий контракта | Хорошо | Снижений нет |
| 2 | Доля действующих светильников уличного освещения менее 95% от общего числа светильников | Неудовлетворительно | 15% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 3 | Нарушение нормативных сроков устранения аварийных ситуаций (более суток с момента аварии) | Неудовлетворительно | 3% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 4 | Не выполнение профилактических обходов, и как следствие, не доведение информации до Заказчика о выявленных нарушениях | Неудовлетворительно | 5% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 5 | Не предоставление информации о вышедших из строя светильниках и перегоревших лампах в светильниках уличного освещения | Неудовлетворительно | 5% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 6 | Нарушение и (или) несвоевременное выполнение любого из условий контракта | Неудовлетворительно | 10% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 7 | Отказ Исполнителя от приема информации и указаний Заказчика относительно объема, сроков, способа, территории оказания услуг по настоящему контракту, в том числе отказ исполнителя от письменного подтверждения приема от Заказчика вышеуказанной информации и указаний. | Неудовлетворительно | 15% от стоимости ежемесячного обслуживания |
| 8. | Уклонение Исполнителя от оказания услуг согласно указаниям Заказчика | Неудовлетворительно | 10% от стоимости месячного обслуживания |

# Footnotes

Под отказом  понимается отказ исполнителя  в  устной  или письменной  форме от оказания  услуг по  контракту согласно  указаний  Заказчика, в том  числе:

а) не принятие  информации   через  средства сотовой или  местной  телефонной  связи

б) не принятие  информации  по  факсу